PRZEBUDOWA DROGI

ADRES  INWESTYCJI:

Żelazowice działka nr 1392

INWESTOR

Gmina Białaczów

Ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów

Opracował:

Opoczno, lipiec 2020 r.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000

- obowiązujące ustawy, rozporządzenia, normy budowlane oraz przepisy

-  branżowe i rozwiązania katalogowe

2. Zakres i cel opracowania

Projekt obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Żelazowice.

3. Stan projektowany

Na terenie działki projektuje się:

- Wyrównanie terenu długość 360 m szerokość 3m

- Wykonanie podbudowy gr 8 cm z kruszywa  długość 360 m szerokość 3m

- Regulacja zasuw

- Skropienie emulsją asfaltową długość 360 m szerokość 3m

- Projektowany spadek podłużny i poprzeczny 1 %.

- Wykonanie warstwy z betonu asfaltowe gr 4 cm długość 360 m szerokość 3m

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr cm długość 360 m szerokość 3m

- Wykonanie poboczy z kruszywa gr 15 cm długość 360 obustronnie szerokość 0,25 m